МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный университет»

# Метрология,стандартизация и сертификация

рабочая программа дисциплины

| Закреплена за кафедрой | Кафедра вычислительной техники и электроники |
| --- | --- |
| Направление подготовки | 09.03.01. Информатика и вычислительная техника |
| Профиль | Программирование средств вычислительной техники и автоматизированных систем; Программно-техническое обеспечение инфокоммуникационных технологий |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 4 ЗЕТ |
| Учебный план | 09_03_01_Информатика и вычислительная техника_Профили-2022 |

| Часов по учебному плану; 144; . в том числе:; ; . аудиторные занятия; 56; . самостоятельная работа; 88; . | Виды контроля по семестрам; . диф. зачеты:; 5; . |
| --- | --- |

Распределение часов по семестрам

| Курс (семестр) | 3 (5) | Итого |
| --- | --- | --- |
| Недель | 16 |
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Лабораторные | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Сам. работа | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Итого | 144 | 144 | 144 | 144 |

Программу составил(и):

д.т.н., профессор, Седалищев Виктор Николаевич

Рецензент(ы):

к.ф.-м.н., доцент , Рудер Давыд Давыдович

Рабочая программа дисциплины

Метрология,стандартизация и сертификация

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 929)

составлена на основании учебного плана:

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

утвержденного учёным советом вуза от 27.04.2021 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра вычислительной техники и электроники

Протокол от 21.06.2022 г. № 90/21-22

Срок действия программы: 2022-2023 уч. г.

Заведующий кафедрой

к.ф.-м.н., доцент, Пашнев Владимир Валентинович

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Кафедра вычислительной техники и электроники

Протокол от 21.06.2022 г. № 90/21-22

Заведующий кафедрой к.ф.-м.н., доцент, Пашнев Владимир Валентинович

### 1. Цели освоения дисциплины

| 1.1. | Формирование у бакалавра теоретических знаний и практических навыков в области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых для решения задач обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг); метрологическому и нормативному обеспечению разработки, производства, испытаний и эксплуатации продукции, планирования и выполнения работ по стандартизации и сертификации продукции и процессов разработки и внедрения систем управления качеством; метрологической и нормативной экспертиз, использование современных информационных технологий при проектировании и применении средств управления качеством. Основной задачей изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» является перечень вопросов который студент должен усвоить для успешного осуществления практической деятельности. |
| --- | --- |

### 2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.04

### 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| ОПК-4 | Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; |
| --- | --- |
| ОПК-6 | Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен |
| 3.1. | Знать: |
| 3.1.1. | основы обеспечения единства измерений и контроля качества продукции,метрологического и нормативного обеспечения разработок, производства, испытаний и эксплуатации продукции, планирования и выполнения работ по стандартизации и сертификации продукции; метрологической и нормативной экспертизы, использования современных информационных технологий при проектировании. |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | применять: • контрольно-измерительную технику для контроля качества продукции и метрологического обеспечения продукции и технологических процессов; • компьютерные технологии для планирования и проведения работ по стандартизации, сертификации и метрологии; • методы контроля качества продукции и процессов при выполнении работ по сертификации продукции, процессов и систем качества; • методы и средства поверки (калибровки) и юстировки средств измерения, правила проведения метрологической и нормативной экспертизы документации; |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | работы с контрольно-измерительными приборами и оборудованием; работы с литературой и другими источниками информации; работы со специализированной документацией. |

### 4. Структура и содержание дисциплины

| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Стандартизация |
| 1.1. | Основные понятия, Цели и задачи. Роль в народном хозяйстве. | Лекции | 5 | 1 |  | Л2.2, Л1.1 |
| 1.2. | История развития стандартизации и национальная система стандартизации России. | Сам. работа | 5 | 4 |  | Л2.2, Л1.1 |
| 1.3. | Органы и службы стандартизации. Функции органов и служб. Нормативные документы стандартизации. Международные и национальные стандарты. Технические регламенты. Предварительные национальные стандарты. | Лекции | 5 | 1 |  | Л2.2, Л1.1 |
| 1.4. | Нормативные документы стандартизации. Международные и национальные стандарты. Технические регламенты. | Сам. работа | 5 | 4 |  | Л2.2, Л1.1 |
| 1.5. | Общероссийские классификаторы. Области их применения. Пример. Виды стандартов и порядок разработки национальных стандартов.Государственный контроль за соблюдением требований технических регламентов и требованием национальных стандартов. Нормализационный контроль технической документации. | Лабораторные | 5 | 4 |  | Л2.2, Л1.1 |
| 1.6. | Виды стандартов и порядок разработки национальных стандартов. | Сам. работа | 5 | 4 |  | Л2.2, Л1.1 |
| 1.7. | Система предпочтительных чисел. Основные принципы при разработке стандартов. Методы стандартизации. Комплексная стандартизация. Опережающая стандартизация. | Лекции | 5 | 1 |  | Л2.2, Л1.1 |
| 1.8. | Система предпочтительных чисел. | Сам. работа | 5 | 4 |  | Л2.2, Л1.1 |
| 1.9. | Межотраслевые системы (комплексы) стандартов. ЕСКД. ЕСТД. ЕСПД. СРПП. МГСС. Характеристика системы. Порядок разработки межгосударственных стандартов. | Лабораторные | 5 | 4 |  | Л2.2, Л1.1 |
| 1.10. | Межотраслевые системы (комплексы) стандартов. Комплексы стандартов по безопасности жизнедеятельности. | Сам. работа | 5 | 4 |  | Л2.2, Л1.1 |
| 1.11. | Международная, региональная и национальная стандартизация. ИСО. МЭК. Международные организации по стандартизации, метрологии и сертификации. Региональные организации по стандартизации, метрологии и сертификации. Национальные организации по стандартизации зарубежных стран. Экономическая эффективность стандартизации. Направления развития стандартизации РФ. Направления и стратегические цели развития национальной системы стандартизации. | Лекции | 5 | 1 |  | Л2.2, Л1.1 |
| 1.12. | Международная, региональная и национальная стандартизация. Структура ИСО. | Сам. работа | 5 | 4 |  | Л2.2, Л1.1 |
| Раздел 2. Метрология |
| 2.1. | История развития. Основные понятия. Задачи. Правовые основы метрологической деятельности в РФ. Законодательная база метрологии. | Лабораторные | 5 | 8 |  | Л2.2, Л1.1 |
| 2.2. | Юридическая ответственность за нарушение нормативных требований. | Сам. работа | 5 | 4 |  | Л2.2, Л1.1 |
| 2.3. | Объекты и методы измерений, виды контроля. Измеряемые величины. Размерность и размер измеряемой величины.Международная система единиц физических величин. Методика выполнения измерений.Виды и методы измерений. Виды контроля. | Лабораторные | 5 | 8 |  | Л2.2, Л1.1 |
| 2.4. | Виды и методы измерений. Виды контроля. Примеры | Сам. работа | 5 | 4 |  | Л2.2, Л1.1 |
| 2.5. | Средства измерений. Виды средств измерений. Измерительные сигналы. Метрологические показатели и метрологические характеристики средств измерений.Классы точности средств измерений. Метрологическая надежность средств измерения. Метрологическая аттестация средств измерений. | Лабораторные | 5 | 8 |  | Л2.2, Л1.1 |
| 2.6. | Виды средств измерений. Измерительные сигналы. Примеры | Сам. работа | 5 | 8 |  | Л2.2, Л1.1 |
| 2.7. | Погрешность измерений. Систематические и случайные погрешности.Причины возникновения погрешностей измерения. Критерий качества измерений. Планирование измерений. | Лабораторные | 5 | 8 |  | Л2.1, Л2.2, Л1.1 |
| 2.8. | Причины возникновения погрешностей измерения. Анализ. | Сам. работа | 5 | 8 |  | Л2.1, Л2.2, Л1.1 |
| 2.9. | Выбор измерительного средства. Подготовка и выполнение измерительного эксперимента. Обработка результатов наблюдений и оценивание погрешности измерений.Выбор измерительного средства по допустимой погрешности измерений. | Лекции | 5 | 2 |  | Л2.1, Л2.2, Л1.1 |
| 2.10. | Выбор измерительных средств для контроля размеров. | Сам. работа | 5 | 7 |  | Л2.1, Л2.2, Л1.1 |
| 2.11. | Обеспечение единства измерений. Единство измерений. Поверка средств измерений. Государственная поверочная схема.Калибровка средств измерений. Методы поверки (калибровки) и поверочные схемы. Сертификация средств измерений.Государственная метрологическая служба РФ. Метрологические службы. Государственное регулирование в области единства измерений. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного метрологического надзора. Аккредитация в области обеспечения единства измерений. | Лекции | 5 | 1 |  | Л2.1, Л2.2, Л1.1 |
| 2.12. | Методы поверки (калибровки) и поверочные схемы. | Сам. работа | 5 | 1 |  | Л2.1, Л2.2, Л1.1 |
| 2.13. | Общие характеристики измерительных приборов. Аналоговые измерительные приборы. Цифровые измерительные приборы. | Сам. работа | 5 | 1 |  | Л2.1, Л2.2, Л1.1 |
| 2.14. | Основы квалиметрии. | Лекции | 5 | 2 |  | Л2.2, Л1.1 |
| Раздел 3. Сертификация |
| 3.1. | История развития и правовое обеспечение. Роль в повышении качества продукции. | Лекции | 5 | 2 |  | Л2.1, Л2.2, Л1.1 |
| 3.2. | Роль в повышении качества продукции. Примеры. | Сам. работа | 5 | 1 |  | Л2.1, Л2.2, Л1.1 |
| 3.3. | Качество и конкурентоспособность продукции. Общие сведения о конкурентоспособности продукции. Основные понятия и определения в области качества продукции. Взаимосвязь количества и качества продукции.Контроль и оценка качества продукции. Квалиметрия. | Лекции | 5 | 2 |  | Л2.1, Л2.2, Л1.1 |
| 3.4. | Методы определения показателей качества продукции. Моральное старение. Оптимальный уровень качества. | Сам. работа | 5 | 6 |  | Л2.1, Л2.2, Л1.1 |
| 3.5. | Качество и конкурентоспособность продукции. Управление качеством продукции. Система качества ИСО серии 9000. Общефирменная система управления качеством. Система качества, соответствующие критериям национальных или региональных премий по качеству.Сертификация систем качества. Качество продукции и защита потребителей. Аудит качества. | Лекции | 5 | 1 |  | Л2.1, Л2.2, Л1.1 |
| 3.6. | Система качества, соответствующие критериям национальных или региональных премий по качеству. Примеры. | Сам. работа | 5 | 8 |  | Л2.1, Л2.2, Л1.1 |
| 3.7. | Система сертификации. Обязательное родтверждение соответствия. Добровольная сертификация. Схемы сертификации. | Лекции | 5 | 1 |  | Л2.1, Л2.2, Л1.1 |
| 3.8. | Схемы сертификации. Примеры. | Сам. работа | 5 | 8 |  | Л2.1, Л2.2, Л1.1 |
| 3.9. | Органы сертификации, испытательные лаборатории и центры сертификации. Правила и порядок проведения сертификаций. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. Развитие сертификации на международном, региональном и национальном уровнях. Международная сертификация. Региональная сертификация. | Лекции | 5 | 1 |  | Л2.1, Л2.2, Л1.1 |
| 3.10. | Национальная сертификация в зарубежных странах. | Сам. работа | 5 | 1 |  | Л2.1, Л2.2, Л1.1 |
| Раздел 4. Лабораторные работы |
| 4.1. | Сертификаты. Знаки сертификации.Система обозначений электронных компонентов по российским и международным стандартам. Цветовая и символьная маркировка радиокомпонентов. Таблицы рядов Е3-Е48. Условнык графические обозначения электрических и электронных компонентов по ЕСКД. Правила построения электрических принципиальных схем. Перечень элементов и таблица спецификаций. Разработка программы поверки и поверка измерительного средства. | Сам. работа | 5 | 7 |  | Л2.1, Л2.2, Л1.1 |

### 5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Контрольные вопросы к модулю № 1по теме: «Общие понятия метрологии» 1. Дайте определение физической величины. Приведите примеры физических величин, относящихся к механике, оптике, магнетизму и электричеству. 2. Что такое шкала физической величины? Приведите примеры различных шкал физических величин. 3. Что такое размерность физической величины? Запишите размерность следующих величин: паскаля, генри, Ома, фарады и вольта. 4. Дайте определение системы физических величин. Приведите примеры основных и производных физических величин и единиц. 5. Сформулируйте основные принципы построения систем единиц физических величин. 6. Назовите производные единицы системы СИ, имеющие специальные названия. 7. Назовите приведенные значения физических величин, используя кратные и дольные приставки: ; ; ; 8. В чем заключается единство измерений? 9. Сформулируйте основные постулаты метрологии. 10. Назовите основные виды измерений. 11. Назовите основные методы измерений. 12. Охарактеризуйте основные виды погрешностей измерений. 13. Какими методами корректируют результаты измерений? Контрольные вопросы к модулю № 1 по теме: «Погрешности измерений» 14. Что такое качество измерений? 15. Дайте характеристику принципов обработки результатов измерений. 16. Что такое динамические измерения и динамические погрешности? 17. На чем основана теория расчетного суммирования погрешностей? 18. Расшифруйте понятия коррелированных и некоррелированных случайных величин. 19. Как суммируются случайные и систематические погрешности? 20. Назовите виды средств измерений. 21. В чем заключается нормирование метрологических характеристик СИ? 22. Назовите виды погрешностей СИ. 23. Дайте характеристику погрешностей цифровых СИ. 24. Что такое класс точности СИ? 25. В чем отличие метрологических характеристик аналоговых и цифровых СИ? 26. Чем вызвано изменение во времени метрологических характеристик СИ? 27. Что такое испытание и чем оно отличается от измерения? 28. Что такое контроль и чем он отличается от измерения? Какие виды контроля существуют? 29. Что такое вероятность ошибок первого и второго рода? Что они характеризуют? 30. В чем состоят основные принципы выбора СИ? Контрольные вопросы к модулям № 2 - 5 по теме: «Повышение точности измерений путем статистической обработки результатов многократных измерений» 31. Какие существуют способы уменьшения систематических составляющих погрешностей? 32. Какие параметры характеризуют закон распределения случайных величин? 33. Какие законы распределения случайных величин наиболее характерны для средств измерений и почему? 34. В чем заключаются особенности нормального закона распределения случайных величин? 35. В чем принципиальное отличие точечной оценки измеряемой величины от оценки с использованием понятия доверительного интервала неопределенности? 36. С какой целью производится проверка нормальности распределения результатов наблюдений? 37. Какими способами можно обнаружить наличие систематических погрешностей в результатах измерений? 38. Какие погрешности считают грубыми? 39. Какие способами можно уменьшить случайные и систематические погрешности? 40. В чем отличие равноточных и неравноточных измерений? 41. Что такое критерий ничтожности погрешностей? 42. В чем особенности суммирования различных составляющих погрешностей измерений? Контрольные вопросы к модулю №6 по теме: «Государственная система обеспечения единства измерений» 43. Что понимается под метрологическим обеспечением производства? 44. В чем состоят нормативно-правовые аспекты метрологии? 45. Каковы задачи Госстандарта Росси в сфере метрологии? 46. Каковы основные функции Государственной метрологической службы? 47. Охарактеризуйте взаимосвязь отечественных и международных метрологических организаций. 48. Что такое эталон единицы физической величины? Какие типы эталонов существуют? 49. Что такое поверочная схема для чего она предназначена? Какие существуют виды поверочных схем? 50. Что такое поверка средств измерений, и какими способами она может проводиться? 51. Для чего используются стандартные образцы? Назовите их метрологические характеристики. 52. В чем состоит государственный метрологический надзор и контроль? 53. Назовите основные принципы государственных испытаний СИ. 54. Назовите основные виды поверок СИ. 55. В чем заключается калибровка СИ? 56. Сформулируйте основные требования к методикам выполнения измерений. 57. Назовите основные принципы анализа состояния измерений на предприятии. Контрольные вопросы к модулю № 7 по теме: «Стандартизация» 58. Перечислите нормативную и законодательную базу стандартизации. 59. Что называется стандартом и стандартизацией? 60. С какой целью введена государственная система стандартизации и проведение каких работ по стандартизации она регламентирует? 61. Перечислите основные стандарты ГСС. 62. Объясните основные цели ГСС. 63. Перечислите цели и задачи стандартизации и поясните их на примерах. 64. Перечислите основные и задачи Госстандарта России. 65. Какие международные организации по стандартизации вы знаете? 66. Какие основные функции выполняют технические комитеты Госстандарта России? 67. Чем занимаются региональные центры по стандартизации? 68. Какие службы по стандартизации функционируют на предприятиях? 69. Какие нормативные документы разрабатывают службы стандартизации на предприятиях? 70. Какие организации созданы в России для участия в работе с ИСО? Перечислите их основные функции. 71. Что представляет собой кодирование информации о продукции? 72. Что такое уровень стандартизации и унификации? 73. Дайте определение комплексной стандартизации. 74. Охарактеризуйте содержание Единой системы технологической подготовки производства. 75. В чем состоит суть опережающей стандартизации? 76. Что представляет собой государственный стандарт? 77. Объясните структуру и порядок разработки отраслевого стандарта. 78. Что такое стандарт предприятия? 79. Объясните суть государственного надзора за внедрением и исполнением стандартов. Контрольные вопросы к модулю №8 по теме: «Сертификация» 80. Дайте определение сертификации. 81. Что такое знак соответствия? 82. Какова основная цель глобальной концепции по сертификации? 83. Когда в России введена в действие система обязательной сертификации? 84. Объясните структуру законодательной и нормативной базы сертификации. 85. Объясните задачи Госстандарта РФ в области сертификации. 86. Дайте определение сертификата соответствия. 87. Объясните причины разделения сертификации на обязательную и добровольную. 88. Перечислите основных участников процедуры сертификации. 89. В чем заключаются обязанности органов по сертификации и испытательных лабораторий? 90. Что может являться объектом сертификации? 91. В каких случаях продукция маркируется знаком СЕ? 92. Перечислите этапы процесса сертификации. 93. В чем заключаются задачи инспекционного контроля при сертификации? 94. В каких случаях происходит приостановление или отмена действия сертификата соответствия? 95. Какие основные функции органа по сертификации? 96. Какие функции выполняет координационный совет органа по сертификации? 97. Перечислите документы, требуемые при заявке на аккредитацию органа по сертификации. 98. Назовите основные функции органа по сертификации. 99. Каким критериям должны соответствовать испытательные лаборатории при проведении по сертификации? 100. Перечислите основные этапы сертификационных испытаний.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

1.15. Номинальная функция преобразования термопреобразователя со-противления имеет следующий вид: R t ном = (1 + 0,00428 t) 100 Ом. Определите относительную погрешность преобразователя по входу, если в результате эксперимента получены следующие действительные значе-ния температуры и сопротивления: tд = 20,0 оС, R t д = 109,0 Ом. 1.16. Номинальная функция преобразования термопреобразователя со-противления имеет следующий вид: R t ном = (1 + 0,00428 t) 100 Ом. Определите относительную погрешность преобразователя по выходу, если в результате эксперимента получены следующие действительные значе-ния температуры и сопротивления: tд = 50,0 оС, R t д = 121,0 Ом. 1.17. Вольтметры V1 и V2 имеют одинаковые диапазоны показаний — (0…30) В. Классы точности V1 и V2 — соответственно 0,25 и 0,4/0,2. Полагая, что существенны только основные погрешности вольтметров, укажите, если это возможно, интервал значений напряжения, в котором оно будет определено с большей точностью в случае применения V1. 1.18. Вольтметром с диапазоном показаний (0…30) В и пределом до-пускаемой приведенной погрешности 0,5 % выполнено измерение напряже-ния. Полученное значение равняется 9,5 В. После определения более точным вольтметром действительного значения напряжения выяснилось, что относи-тельная погрешность первого вольтметра составила 1,5 %. Не противоречит ли это заявленной для первого вольтметра точности? 1.19. Имеется вольтметр V1 класса точности 0,2/0,1 с диапазоном пока-заний (0…100) В и вольтметр V2 класса точности 0,2 с диапазоном показаний (0…100) В. С помощью V1 измерили выходное напряжение некоторого ис-точника, при этом измеренное значение U1 = 50,0 В. Затем вместо V1 к тому же источнику подключили V2 и получили второе измеренное значение U2. Полагая, что существенны только основные погрешности вольтметров, определите интервал, в котором оказалось значение U2. 1.20. Предел допускаемой относительной погрешности цифрового ча-стотомера определяется выражением п = 2 . 10 -5 + 1 / (f Tсч), где f — измерен-ное значение частоты, Tсч — значение времени счета, которое выбирается из ряда: (0,001; 0,01; 0,1; 1; 10) с. Требуется измерить частоту, приблизительно равную 10 кГц, с абсо-лютной погрешностью, не превышающей по модулю 2,5 Гц. Определите ми-нимально необходимое для этого время счета. 1.21. Предел допускаемой относительной погрешности цифрового ча-стотомера, работающего в режиме измерения периода, определяется как п = 2 . 10 -5 + 10 -7/(n T), где Т — измеренное значение периода в секундах, n — значение коэффициента умножения периода, которое выбирается из ря-да: (1; 10; 100; 1000; 10000). Требуется измерить период, приблизительно равный 1 мс, с абсолют-ной погрешностью, не превышающей по модулю 0,10 мкс. Определите мини-мально необходимое для этого значение n. 1.22. Систематическая погрешность вольтметра является линейной функцией измеряемого напряжения:  = а + b Uд, где a, b — неизвестные по-стоянные коэффициенты, Uд — действительное значение измеряемого напря-жения. Для вычисления поправки  (прибавляемой к измеренному значению в целях компенсации систематической погрешности) выполняются измерения двух напряжений, действительные значения которых U1д и U2д известны. Со-ответствующие измеренные значения — U1 и U2. Выразите  для произвольного измеренного значения U, если U1д = 0, U2д = 10 В, U1 = – 0,001 В, U2 = 9,997 В. 1.23. Измеритель сопротивления подключается к объекту измерения с помощью двухпроводной линии связи. Сопротивление каждого из проводов не превышает 10 мОм. Влияние сопротивления проводов на результаты изме-рений не учитывается (что приводит к погрешности метода). Найдите нижнюю границу диапазона измерений, для которого погреш-ность метода по модулю не превысит 0,001 %. 1.24. Сопротивление изоляции между входными зажимами измерителя сопротивления превышает 10 ТОм. Влияние этого сопротивления на резуль-таты измерений не учитывается (что приводит к погрешности метода). Найдите верхнюю границу диапазона измерений, для которого погреш-ность метода по модулю не превысит 0,001 %. 1.25. Измеритель сопротивления подключается к объекту измерения с помощью двухпроводной линии связи. Влияние сопротивления проводов на результаты измерений не учитывается (что приводит к погрешности метода). Диапазон измерений — от 10 Ом до 1 ГОм. Установите ограничение для сопротивления каждого из проводов, ко-торое обеспечит ограничение модуля погрешности метода на уровне 0,01 %. 1.26. Сопротивление изоляции между входными зажимами измерителя сопротивления конечно, причем влияние этого обстоятельства на результаты измерений не учитывается (что приводит к погрешности метода). Диапазон измерений — от 10 Ом до 1 ГОм. Установите ограничение для сопротивления изоляции, которое обеспе-чит ограничение модуля погрешности метода на уровне 0,01%. 1.27. Выполняется косвенное измерение индуктивности катушки L. Используется следующая расчетная формула: L = U / (2 f I), где U, I — из-меренные действующие значения напряжения на катушке и тока, протекающе-го по ней, f — частота. При этом не учитывается активное сопротивление катушки R (что приводит к погрешности метода). Как должна быть ограничена частота f для того, чтобы относительная погрешность метода не превышала 0,5%, если значения индуктивности и со-противления приблизительно равны соответственно 1мГн и 63 Ом? 1.28. Выполняется косвенное измерение индуктивности катушки L. Используется следующая расчетная формула: L = U / (2 f I), где U, I — изме-ренные действующие значения напряжения на катушке и тока, протекающего по ней, f — частота. При этом не учитывается активное сопротивление ка-тушки R (что приводит к погрешности метода). Как должно быть ограничено сопротивление R для того, чтобы относи-тельная погрешность метода не превышала 0,5%, если L  100 мкГн, а f = 1 МГц? 1.29. Мощность P, потребляемая нагрузкой (Н) от источника постоян-ного тока (И), измеряется косвенно с помощью постоянно подключенных вольтметра (V) и амперметра (A). Расчет выполняется по формуле P = I U, где I, U — показания соответственно A и V. При этом не учитывается влияние на результат измерения внутреннего сопротивления приборов, что приводит к погрешности метода. Определите значение относительной погрешности метода, если I = 100 мА, U = 1,00 В, RV = 1 кОм, RA = 0,1 Ом. 1.30. Мощность P, потребляемая нагрузкой (Н) от источника постоян-ного тока (И), измеряется косвенно с помощью постоянно подключенных вольтметра (V) и амперметра (A). Расчет выполняется по формуле P = I U, где I, U — показания соответственно A и V. При этом не учитывается влияние на результат измерения внутреннего сопротивления приборов, что приводит к погрешности метода. Определите значение относительной погрешности метода, если I = 100 мА, U = 1,00 В, RV = 1кОм, RA = 0,1 Ом. 2.5. Случайная погрешность измерения напряжения распределена по закону равномерной плотности и имеет математическое ожидание, равное нулю. Вероятность того, что значение погрешности превысит 1,8 мкВ, равна 0,2. Определите дисперсию погрешности. 2.6. Случайная погрешность измерения напряжения распределена по закону равномерной плотности. Значения математического ожидания и дис-персии погрешности равны соответственно 9 мВ и 27 мВ2. Определите вероятность того, что погрешность не превысит по моду-лю 6 мВ. 2.7. Случайная погрешность измерения напряжения распределена по закону равномерной плотности. Известны вероятности того, что значение погрешности не превысит 200 и 300 мкВ. Они соответственно равны 0,25 и 0,5. Определите дисперсию погрешности. 2.8. Случайная погрешность измерения напряжения распределена по закону равномерной плотности. Вероятность того, что значение погрешности не превысит 100 мкВ, равна 0,1. Вероятность того, что значение погрешно-сти превысит 500 мкВ, тоже равна 0,1. Определите математическое ожидание погрешности. 2.9. Случайная погрешность измерения напряжения распределена по закону равномерной плотности. Нижняя граница интервала распределения имеет нулевое значение. Среднеквадратическое значение равняется 3,5 мкВ. Определите вероятность того, что погрешность не выйдет за пределы интервала [6…15] мкВ. 2.10. Случайная погрешность измерения напряжения распределена по закону равномерной плотности. Известны значения плотности вероятности и математического ожидания: соответственно 2мВ-1 и –100 мкВ. Определите вероятность того, что значение погрешности по модулю превысит 100 мкВ. 2.11. Случайная погрешность измерения напряжения  распределена по закону Симпсона с математическим ожиданием и среднеквадратическим от-клонением равными соответственно нулю и 0,4 мВ. Определите вероятность попадания  в интервал [–1,0 мВ; 1,0 мВ]. 2.12. Случайная погрешность измерения напряжения  распределена по закону Симпсона. Математическое ожидание  равняется нулю. Вероятность того, что  > 0,9 мВ, равняется 0,01. Определите максимально возможное значение . 2.13. Случайная погрешность измерения напряжения  распределена по закону Симпсона. Математическое ожидание  равняется нулю. Максималь-ное значение плотности вероятности равняется 4 мВ-1. Определите дисперсию погрешности . 2.14. Случайная погрешность измерения напряжения  распределена по закону Симпсона. Ее максимальное значение равняется 2,0 мВ. Математиче-ское ожидание погрешности равняется нулю. Определите вероятность попадания  в интервал [–1,0 мВ; 1,0 мВ]. 3.5. Вольтметром класса точности 0,5 с диапазоном показаний (0…0,3) В, со шкалой, содержащей 150 делений, и входным сопротивлением не менее 10 кОм в нормальных условиях измеряется напряжение постоянного тока на зажимах источника, имеющего выходное сопротивление не более 100 Ом. С округлением до 1 дел. по шкале сделан отсчет: 131 дел. Представьте результат измерения с указанием погрешности для довери-тельной вероятности, равной 0,95. 3.6. Амперметром класса точности 0,5 с диапазоном измерений (0…1) А, со шкалой, содержащей 100 делений, и входным сопротивлением не более 0,1 Ом в условиях, отличающихся от нормальных только темпе-ратурой, значение которой составляет 30 оС, измеряется ток источника, имеющего выходное сопротивление не менее 10 Ом. С округлением до 0,5 дел. по шкале сделан отсчет: 75,5 дел. Представьте результат измерения с указанием погрешности для довери-тельной вероятности, равной 1. 3.7. Вольтметром класса точности 0,5 с диапазоном измерений (0…100) В и входным сопротивлением от 90 до 110 кОм в условиях, отлича-ющихся от нормальных только температурой, значение которой составляет 35 оС, измеряется напряжение постоянного тока на зажимах источника, имеющего выходное сопротивление, равное 10 кОм. Измеренное значение составляет 50,0 В. Погрешность отсчитывания пренебрежимо мала. Представьте результат измерения с указанием погрешности для довери-тельной вероятности, равной 0,99. 3.8. Миллиамперметром класса точности 0,2 с диапазоном измерений (0…100) мА, со шкалой, содержащей 200 делений, и входным сопротивлени-ем, равным 1 Ом в условиях, отличающихся от нормальных только темпе-ратурой, значение которой составляет 10 оС, измеряется ток источника, имеющего выходное сопротивление, равное (10,00  0,05) Ом. С округлени-ем до 0,25 дел. по шкале сделан отсчет: 150,25 дел. Представьте результат измерения с указанием погрешности для довери-тельной вероятности, равной 1. 3.9. Цифровым вольтметром класса точности 0,01/0,005 с диапазоном измерений (0…1) В и входным сопротивлением от 9 до 11 МОм в нормаль-ных условиях измеряется напряжение постоянного тока на зажимах источни-ка, имеющего выходное сопротивление от 8 до 12 кОм. Измеренное значе-ние составляет 0,50000 В. Представьте результат измерения с указанием погрешности для довери-тельной вероятности, равной 1. 3.10. Микроамперметром класса точности 1,0 с диапазоном изме-рений (0…50) мкА, со шкалой, содержащей 100 делений, и входным сопро-тивлением в диапазоне (1,0  0,1) кОм в условиях, отличающихся от нор-мальных только температурой, значение которой составляет 28 оС, измеряет-ся ток источника, имеющего выходное сопротивление, равное 10 кОм. С округлением до 1 дел. по шкале сделан отсчет: 50 дел. Представьте результат измерения с указанием погрешности для довери-тельной вероятности, равной 0,9. 3.11. Вольтметром класса точности 0,2 с диапазоном измерений (0…1)В, со шкалой, содержащей 200 делений, и входным сопротивлением, равным 5 кОм в нормальных условиях измеряется напряжение постоянного тока на зажимах источника, имеющего выходное сопротивление от 50 до 100 Ом. С округлением до 1 дел. по шкале сделан отсчет: 100 дел. Представьте результат измерения с указанием погрешности для довери-тельной вероятности, равной 0,95. 3.12. Вольтметром класса точности 2,5 с диапазоном измерений (0…100) В, входным сопротивлением не менее 1 МОм и входной емкостью не более 10 пФ при нормальной температуре измеряется синусоидальное напряжение с частотой 900 кГц на зажимах источника, имеющего выходное сопротивление не более 5 кОм. Нормальная область значений частоты воль-тметра — 45 Гц…500 кГц, рабочая область значений частоты — 20 Гц...1 МГц. Измеренное значение составляет 50,0 В. Погрешность отсчитыва-ния пренебрежимо мала. Представьте результат измерения с указанием погрешности для довери-тельной вероятности, равной 0,9. 3.13. Цифровым омметром класса точности 0,02/0,01 с диапазоном из-мерений (0…200) Ом в условиях, отличающихся от нормальных только тем-пературой, значение которой составляет 28 оС , измеряется сопротивление объекта, соединенного с прибором двухпроводной линией связи. Сопротив-ление каждого из проводов не превышает 0,05 Ом. Измеренное значение со-ставляет 150,00 Ом. Представьте результат измерения с указанием погрешности для довери-тельной вероятности, равной 0,99. 3.14. Вольтметром класса точности 2,5 с диапазоном измерений (0…100) В, входным сопротивлением не менее 1 МОм и входной емкостью не более 10 пФ при температуре 27 оС (Tн = 20  5 оС) измеряется синусои-дальное напряжение с частотой 40 Гц на зажимах источника, имеющего вы-ходное сопротивление не более 5 кОм. Нормальная область значений часто-ты вольтметра — 45 Гц...500 кГц, рабочая область значений частоты — 20 Гц...1 МГц. Измеренное значение составляет 50,0 В. Погрешность отсчитыва-ния пренебрежимо мала. Представьте результат измерения с указанием погрешности для довери-тельной вероятности, равной 1. 3.15. Цифровым вольтметром класса точности 0,1/0,05 с диапазоном измерений (0…10) В и входным сопротивлением, равным 1 МОм при темпе-ратуре 22 оС измеряется напряжение постоянного тока на зажимах источни-ка, имеющего выходное сопротивление, равное 1 кОм. Измеренное значение составляет 3,00 В. Нормальная область значений температуры вольтметра — (20  5) оС. Представьте результат измерения с указанием погрешности для довери-тельной вероятности, равной 1. 3.16. Вольтметром класса точности 1,5 с диапазоном измерений (0…3) В, со шкалой, содержащей 50 делений, и входным сопротивлением, равным 10 кОм в нормальных условиях измеряется напряжение постоянного тока на зажимах источника, имеющего выходное сопротивление не более 400 Ом. С округлением до 1 дел. по шкале сделан отсчет: 31 дел. Представьте результат измерения с указанием погрешности для довери-тельной вероятности, равной 0,99. 3.17. Амперметром класса точности 2,5 с диапазоном измерений (0…300) А, со шкалой, содержащей 30 делений, и входным сопротивлением, равным 0,01 Ом при температуре 25 оС измеряется ток источника, имеюще-го выходное сопротивление не менее 0,25 Ом. С округлением до 1дел. по шкале сделан отсчет: 25 дел. Нормальная область значений температуры ам-перметра — (20  5) оС. Представьте результат измерения с указанием погрешности для довери-тельной вероятности, равной 0,9. 3.18. Вольтметром класса точности 1,5 с диапазоном измерений (0…600)В и входным сопротивлением от 180 до 220 кОм в условиях, отли-чающихся от нормальных только температурой, значение которой составляет 15 оС, измеряется напряжение постоянного тока на зажимах источника, име-ющего выходное сопротивление, равное 25 кОм. Измеренное значение со-ставляет 500 В. Погрешность отсчитывания пренебрежимо мала. Представьте результат измерения с указанием погрешности для довери-тельной вероятности, равной 1. 3.19. Цифровым миллиамперметром класса точности 0,2/0,1 с диапазо-ном измерений (0...100)мА и входным сопротивлением, равным 1 Ом в усло-виях, отличающихся от нормальных только температурой, значение которой составляет 28 оС, измеряется ток источника, имеющего выходное сопротив-ление, равное (20,0  1,0) Ом. Измеренное значение составляет 80,00 мА. Представьте результат измерения с указанием погрешности для довери-тельной вероятности, равной 0,99. 3.20. Цифровым вольтметром класса точности 0,01/0,005 с диапазо-ном измерений (0…200)В и входным сопротивлением от 900 кОм до 1 МОм в нормальных условиях измеряется напряжение постоянного тока на зажимах источника, имеющего выходное сопротивление, равное 5 кОм. Измеренное значение составляет 160,00 В. Представьте результат измерения с указанием погрешности для довери-тельной вероятности, равной 1. 3.21. Микроамперметром класса точности 1,0 с диапазоном измерений (0...50) мкА, со шкалой, содержащей 100 делений, и входным сопротивле-нием, равным 1 кОм в условиях, отличающихся от нормальных только тем-пературой, значение которой составляет 13 оС, измеряется ток источника, имеющего выходное сопротивление, равное 10 кОм. С округлением до 1 дел. по шкале сделан отсчет: 50 дел. Представьте результат измерения с указанием погрешности для довери-тельной вероятности, равной 1. 3.22. Вольтметром класса точности 0,2 с диапазоном измерений (0…1) В, со шкалой, содержащей 200 делений, и входным сопротивлением, равным 1 кОм в нормальных условиях измеряется напряжение постоянного тока на зажимах источника, имеющего выходное сопротивление, равное (100  5) Ом. С округлением до 1 дел. по шкале сделан отсчет: 150 дел. Представьте результат измерения с указанием погрешности для довери-тельной вероятности, равной 1. 3.23. Вольтметром класса точности 2,0 с диапазоном измерений (0…30) В, входным сопротивлением не менее 10 МОм и входной емкостью не более 10 пФ при нормальной температуре измеряется синусоидальное напряжение с частотой 70 кГц на зажимах источника, имеющего выходное сопротивление не более 100 кОм. Нормальная область значений частоты вольтметра — 45 Гц…50 кГц, рабочая область значений частоты — 20 Гц...100 кГц. Измеренное значение составляет 25,0 В. Погрешность отсчи-тывания пренебрежимо мала. Представьте результат измерения с указанием погрешности для довери-тельной вероятности, равной 1. 4.5. Милливольтметром класса точности 0,5 с диапазоном измере-ний (0…150) мВ, со шкалой, содержащей 150 делений, в нормальных усло-виях измеряется u = U1 – U2 — изменение напряжения на выходе источника, выходное сопротивление которого пренебрежимо мало. С округлением до 1 дел. по шкале сделаны отсчеты: a1 = 50 дел., a2 = 40 дел. Представьте результат измерения с указанием погрешности для довери-тельной вероятности, равной 0,95. 4.6. Определите значение взаимной индуктивности двух катушек ин-дуктивности M, границы доверительного интервала допускаемой погрешно-сти измерения для доверительной вероятности, равной 1, и представьте ре-зультат измерения в установленном виде. Измерены значения суммарной ин-дуктивности катушек при согласном и встречном их включении: Lс = 0,365 Гн; Lв = 0,305 Гн. Взаимная индуктивность вычисляется по фор-муле M = (Lс  Lв) / 4. Предел допускаемой относительной погрешности из-мерения индуктивности равен 1,0 %. 4.7. Определите значение круговой частоты  синусоидального напря-жения, границы доверительного интервала допускаемой погрешности изме-рения  для доверительной вероятности, равной 1, и представьте результат измерения в установленном виде. Измерение выполняется при помощи элек-тронно-лучевого осциллографа. Длина отрезка, соответствующего периоду напряжения, L = 40 мм; толщина луча равна b = 1мм; коэффициент развертки kр = 20 мс/см; предел допускаемой относительной погрешности kр равен 5,0 %. Предельное значение визуальной погрешности в.п = 0,4  b. 4.8. Определите значение коэффициента усиления KU усилителя напря-жения, границы доверительного интервала допускаемой погрешности изме-рения KU для доверительной вероятности, равной 0,99, и представьте резуль-тат измерения в установленном виде. Формула для расчета коэффициента усиления: KU = (Uвых1  Uвых0) / Uвх1. Напряжения измеряются вольтметром класса точности 0,1/0,05; диапа-зоны измерений: для Uвых0 и Uвх1 — (0…100) мВ, для Uвых1 — (0...10) В. Из-меренные значения: Uвх1 = 50,00 мВ; Uвых0 = 64,00 мВ; Uвых1 = 6,464 В. Суще-ственна только основная погрешность вольтметра. 4.9. Определите значение энергии , полученной нагрузкой от источника постоянного напряжения за время t. Сопротивление нагрузки измерено с по-мощью моста до подключения ее к источнику, а напряжение на нагрузке — с помощью вольтметра после подключения. Предполагается, что напряжение на нагрузке и сопротивление нагрузки за время t не изменяются. Показание, диапазон показаний и класс точности вольтметра, соответственно: 200,0 В; (0...300) В; 0,5. То же для моста: 100,0 Ом; (0…200) Ом; 1,0 . Существенны только основные погрешности приборов. Измеренное значение времени t и предел допускаемой погрешности его измерения равняются соответственно 120 с и 1 с. Для доверительной вероятности, равной 0,95, найдите границы доверительного интервала допускаемой погрешности измерения энергии и представьте результат измерения в установленном виде. 4.10. На вход вольтметра магнитоэлектрической системы подано пери-одическое напряжение, имеющее форму прямоугольных однополярных им-пульсов со скважностью Q = 4,000  0,040. Показание, диапазон показаний и класс точности вольтметра соответственно: 10,0 В; (0…15) В; 1,0. Полагая, что существенна только основная погрешность вольтметра, определите ам-плитуду импульсов Um, границы доверительного интервала допускаемой по-грешности измерения Um для доверительной вероятности, равной 1, и пред-ставьте результат измерения в установленном виде. 4.11. Для определения выходного сопротивления источника напряже-ния Rи измерено его выходное напряжение на холостом ходу и под нагрузкой. Номинальное значение сопротивления нагрузки и предел допускаемого от-клонения от него равны соответственно 2 кОм и 1 %. Диапазон показаний, класс точности, показания вольтметра для ненагруженного и нагруженного источника соответственно: (0…10) В; 0,2/0,1; 5,50 В; 5,00 В. Полагая, что су-щественна только основная погрешность вольтметра, определите границы до-верительного интервала допускаемой погрешности измерения Rи для довери-тельной вероятности, равной 1, и представьте результат измерения Rи в уста-новленном виде. 4.12. Определите значение активного сопротивления R катушки индук-тивности, границы доверительного интервала допускаемой погрешности из-мерения R для доверительной вероятности, равной 1, и представьте результат измерения в установленном виде. Измерены значения индуктивности и доб-ротности катушки: L = 30,5 мГн; Q=5,6. Данные применяемого моста пере-менного тока: пределы допускаемых относительных погрешностей при изме-рении L и Q — соответственно 1,0 % и 5,0 %; частота питающего напряжения — (1000  50) Гц. 4.13. На вход вольтметра магнитоэлектрической системы подано напряжение, имеющее форму прямоугольных однополярных импульсов со скважностью Q = 4,000  0,040. Показание, диапазон показаний и класс точ-ности вольтметра соответственно: 80,0 В; (0…100) В; 1,0. Полагая, что суще-ственна только основная погрешность вольтметра, определите среднеквадра-тическое значение напряжения U, границы доверительного интервала допус-каемой погрешности измерения U для доверительной вероятности, равной 1 и представьте результат измерения в установленном виде. 4.14. Номинальное значение сопротивления резистора и предел допус-каемого отклонения от него равны соответственно 5.1 кОм и 0,2 %. Опреде-лите аналогичные параметры второго резистора, который, будучи подключен параллельно первому, обеспечит получение эквивалентного сопротивления с номинальным значением 5 кОм и пределом допускаемого отклонения от него не более 0,25 %.

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вопросы по теме Стандартизация 1. Стандартизация. Основные понятия, Цели и задачи. Роль в народном хозяйстве. 2. Стандартизация. История развития стандартизации и национальная система стандартизации России. 3. Стандартизация. Органы и службы стандартизации. Функции органов и служб. 4. Стандартизация. Нормативные документы стандартизации. Международные и национальные стандарты. Технические регламенты. Предварительные национальные стандарты. 5. Стандартизация. Общероссийские классификаторы. Области их применения. Пример. 6. Стандартизация. Виды стандартов и порядок разработки национальных стандартов. 7. Стандартизация. Государственный контроль за соблюдением требований технических регламентов и требованием национальных стандартов. Нормализационный контроль технической документации. 8. Стандартизация. Методические основы. Система предпочтительных чисел. Основные принципы при разработке стандартов. 9. Стандартизация. Методические основы. Методы стандартизации. Комплексная стандартизация. Опережающая стандартизация. 10. Стандартизация. Межотраслевые системы (комплексы) стандартов. ЕСКД. ЕСТД. ЕСПД. 11. Стандартизация. Межотраслевые системы (комплексы) стандартов. СРПП. Комплексы стандартов по безопасности жизнедеятельности. 12. Стандартизация. МГСС. Характеристика системы. Порядок разработки межгосударственных стандартов. 13. Стандартизация. Международная, региональная и национальная стандартизация. ИСО. Структура ИСО. МЭК. 14. Стандартизация. Международная, региональная и национальная стандартизация. Международные организации по стандартизации, метрологии и сертификации. 15. Стандартизация. Международная, региональная и национальная стандартизация. Региональные организации по стандартизации, метрологии и сертификации. 16. Стандартизация. Международная, региональная и национальная стандартизация. Национальные организации по стандартизации зарубежных стран. Экономическая эффективность стандартизации. 17. Стандартизация. Направления развития стандартизации РФ. Направления и стратегические цели развития национальной системы стандартизации. Вопросы по теме Метрология 1. Метрология. История развития. Основные понятия. Задачи. 2. Метрология. Правовые основы метрологической деятельности в РФ. Законодательная база метрологии. Юридическая ответственность за нарушение нормативных требований. 3. Метрология. Объекты и методы измерений, виды контроля. Измеряемые величины. Размерность и размер измеряемой величины. 4. Метрология. Объекты и методы измерений, виды контроля. Международная система единиц физических величин. Методика выполнения измерений. 5. Метрология. Объекты и методы измерений, виды контроля. Виды и методы измерений. Виды контроля. 6. Метрология. Средства измерений. Виды средств измерений. Измерительные сигналы. 7. Метрология. Средства измерений. Метрологические показатели и метрологические характеристики средств измерений. 8. Метрология. Средства измерений. Классы точности средств измерений. Метрологическая надежность средств измерения. Метрологическая аттестация средств измерений. 9. Метрология. Погрешность измерений. Систематические и случайные погрешности. 10. Метрология. Погрешность измерений. Причины возникновения погрешностей измерения. Критерий качества измерений. Планирование измерений. 11. Метрология. Выбор измерительного средства. Подготовка и выполнение измерительного эксперимента. 12. Метрология. Выбор измерительного средства. Обработка результатов наблюдений и оценивание погрешности измерений. 13. Метрология. Выбор измерительного средства. Выбор измерительного средства по допустимой погрешности измерений. Выбор измерительных средств для контроля размеров. 14. Метрология. Обеспечение единства измерений. Единство измерений. Поверка средств измерений. Государственная поверочная схема. 15. Метрология. Обеспечение единства измерений. Единство измерений. Калибровка средств измерений. Методы поверки (калибровки) и поверочные схемы. Сертификация средств измерений. 16. Метрология. Государственная метрологическая служба РФ. Метрологические службы. 17. Метрология. Государственная метрологическая служба РФ. Государственное регулирование в области единства измерений. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного метрологического надзора. Аккредитация в области обеспечения единства измерений. 18. Метрология. Основы квалиметрии. 19. Метрология. Общие характеристики измерительных приборов. Аналоговые измерительные приборы. 20. Метрология. Общие характеристики измерительных приборов. Цифровые измерительные приборы. Вопросы по теме Сертификация 1. Сертификация. Основные понятия, цели и объекты. 2. Сертификация. История развития и правовое обеспечение. Роль в повышении качества продукции. 3. Сертификация. Качество и конкурентоспособность продукции. Общие сведения о конкурентоспособности продукции. 4. Сертификация. Качество и конкурентоспособность продукции. Основные понятия и определения в области качества продукции. Взаимосвязь количества и качества продукции. 5. Сертификация. Качество и конкурентоспособность продукции. Контроль и оценка качества продукции. Квалиметрия. 6. Сертификация. Качество и конкурентоспособность продукции. Методы определения показателей качества продукции. Моральное старение. Оптимальный уровень качества. 7. Сертификация. Качество и конкурентоспособность продукции. Управление качеством продукции. Система качества ИСО серии 9000. 8. Сертификация. Качество и конкурентоспособность продукции. Общефирменная система управления качеством. Система качества, соответствующие критериям национальных или региональных премий по качеству. 9. Сертификация. Качество и конкурентоспособность продукции. Сертификация систем качества. 10. Сертификация. Качество продукции и защита потребителей. Аудит качества. 11. Сертификация. Система сертификации. Обязательное родтверждение соответствия. Добровольная сертификация. 12. Сертификация. Схемы сертификации. 13. Сертификация. Органы сертификации, испытательные лаборатории и центры сертификации. Правила и порядок проведения сертификаций. 14. Сертификация. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. 15. Сертификация. Развитие сертификации на международном, региональном и национальном уровнях. Международная сертификация. Региональная сертификация. Национальная сертификация в зарубежных странах.

Приложения

Приложение 1. ФОС_МСС.doc Приложение 2. МУ к лаб. раб. по МСС (2017).doc Приложение 3. ДЕ 1(Э).doc Приложение 4. ДЕ 5(Э).doc Приложение 5. ДЕ 4(Э).doc Приложение 6. ДЕ 3(Э).doc Приложение 7. ДЕ 2(Э).doc

### 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

| 6.1. Рекомендуемая литература |
| --- |
| 6.1.1. Основная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л1.1 | Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе | Метрология, стандартизация и сертификация в 2 т : учебник для академического бакалавриата | М. : Издательство Юрайт, 2015 | www.biblio-online.ru/book/B3B899AA-6107-493C-89F0-97A2811024B5 |
| 6.1.2. Дополнительная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л2.1 | В.М. Червяков, А.О. Пилягина, П.А. Галкин | Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие | ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015 | //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444677 |
| Л2.2 | Сергеев А.Г., Терегеря В.В. | Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. для бакалавров | М.: Юрайт, 2012 |  |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Название | Эл. адрес |
| Э1 | Метрология, стандартизация и сертификация.Курс лекций | http://www.techno.edu.ru:80/db/msg/4756http; Федеральный портал "Инженерное образование" |
| Э2 | Основы метрологии и организации метрологического контроля. Учебное пособие. | www.edu.ru |
| Э3 | Мудл | portal.edu.asu.ru |
| Э4 | Основы метрологии, электрических измерений и стандартизации | www.edu.ru |
| 6.3. Перечень программного обеспечения |
| MS Office или OpenOffice, Internet Explorer или Opera или т.п. Open Office – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html 7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt Acrobat Reader DC – Условия использования по ссылке http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf Microsoft® Win Starter 7 Russian Academic OPEN License No Level Legalization Get Genuine (версия 7).Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно); Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно); Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses), (бессрочно); 7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt), (бессрочно); AcrobatReader (http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно); ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/), (бессрочно); LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно); Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно); Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024); Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно); Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно); Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно) |
| 6.4. Перечень информационных справочных систем |
| 1 Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://www.gks.ru/. 2 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности [Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа: http: //www.sci-innov.ru/. 3 Научная и учебно-методическая литература [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://www.intuit.ru. 4 Научный журнал «Вестник Российской академии естественных наук» [Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа: http: //www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_archive.aspx. 5 Научный журнал «Интеграл» [Электронный ресурс]. - Электронные данные. – Режим доступа:http: //www.portalnano.ru/read/databases/publication/j ournal_integral. 6 Научный журнал «Инновации» [Электронный ресурс]. - Электронные данные. – Режим доступа: http://ojs.innovjoum.ru/index.php/innov 7 Научный журнал «Информатика и системы управления» [Электронный ресурс]. – Электронные данные. - Режим доступа: http://ics.khstu.ru/ 8 Научный журнал «Информационные системы и технологии» [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://gu- unpk.ru/science/joumal/isit 9 Научный журнал «Информационные технологии» [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://novtex.ru/IT/ 10 Научный журнал «Нейрокомпьютеры: разработка, применение» [Электронный ресурс].-Электронные данные. – Режим доступа:http: //www.radiotec.ru/catalog.php?cat=j r7 11 Научный журнал «Программные продукты и системы» [Электронный ресурс]. - Электронные данные. – Режим доступа: http: //www.swsys .ru/ |

### 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В процессе преподавания используются персональные компьютеры (ауд. 208к), проектор (для проведения презентаций в аудитории), ноутбук, настенный экран. Используемое программное обеспечение: MS Office или OpenOffice, Internet Explorer или Opera или т.п. Open Office – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html 7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt Acrobat Reader DC – Условия использования по ссылке http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf Microsoft® Win Starter 7 Russian Academic OPEN License No Level Legalization Get Genuine (версия 7).

### 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Седалищев В. Н. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Основы метрологии, стандартизации и сертификации» приведены в Приложении. Методические указания предназначены для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» студентами направления 09.03.01 Темы лабораторных работ взаимоувязаны с тематикой лекционного курса по данной дисциплине, сформированного в виде соответствующих модулей: • к лабораторной работе № 1 необходимые теоретические сведения приведены во 2 лекционном модуле; • к лабораторной работе № 2 - в 3 лекционном модуле; • к лабораторной работе № 3 - в 4 лекционном модуле; • к лабораторной работе № 4 - в 5 лекционном модуле.