МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный университет»

# Схемотехника ЭВМ

рабочая программа дисциплины

| Закреплена за кафедрой | Кафедра вычислительной техники и электроники |
| --- | --- |
| Направление подготовки | 09.03.01. Информатика и вычислительная техника |
| Профиль | Информатика и вычислительная техника |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 6 ЗЕТ |
| Учебный план | 09_03_01_ИиВТ-2020 |

| Часов по учебному плану; 216; . в том числе:; ; . аудиторные занятия; 86; . самостоятельная работа; 103; . контроль; 27; . | Виды контроля по семестрам; . экзамены:; 6; . |
| --- | --- |

Распределение часов по семестрам

| Курс (семестр) | 3 (6) | Итого |
| --- | --- | --- |
| Недель | 15 |
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Лабораторные | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Сам. работа | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Часы на контроль | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Итого | 216 | 216 | 216 | 216 |

Программу составил(и):

старший преподаватель, Белозерских В.В.

Рецензент(ы):

к.ф.-м.н., доцент, Мансуров А.В.

Рабочая программа дисциплины

Схемотехника ЭВМ

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 929)

составлена на основании учебного плана:

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2020 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра вычислительной техники и электроники

Протокол от 14.06.2022 г. № 100/21-22

Срок действия программы: 2022-2023 уч. г.

Заведующий кафедрой

к.ф.-м.н., Пашнев Владимир Валентинович, доц., зав. кафедрой "Вычислительной техники и электроники"

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Кафедра вычислительной техники и электроники

Протокол от 14.06.2022 г. № 100/21-22

Заведующий кафедрой к.ф.-м.н., Пашнев Владимир Валентинович, доц., зав. кафедрой "Вычислительной техники и электроники"

### 1. Цели освоения дисциплины

| 1.1. | Цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по использованию современных достижений цифровой электронной техники для решения широкого спектра задач в различных областях, а именно: • ознакомить студентов с основами теории построения цифровых устройств и систем; • привить навыки работы с различными средствами вычислительной техники; • изложить основные принципы организации БИС/СБИС программируемой структуры, микропроцессорных комплектов и памяти. Основными задачами изучения дисциплины «Схемотехника ЭВМ» являются: • изучение схемотехнического построения, системы параметров, функционального состава и особенностей применения современных интегральных схем; • изучение принципов построения функциональных узлов вычислительных машин; • освоение методов анализа и синтеза типовых функциональных узлов; • освоение современных методов и средств схемотехнического проектирования средств вычислительной техники. |
| --- | --- |

### 2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02

### 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| ПК-6 | Способен разрабатывать стратегии тестирования и управления процессом тестирования; |
| --- | --- |
| ПК-6.1 | Знать: критерии оценки качества тестирования, подходящие для программного обеспечения |
| ПК-6.2 | Уметь: разрабатывать тестовые планы для отдельных модулей программного обеспечения; осуществлять выполнение тестовых планов; проводить анализ полученных результатов тестирования; настраивать окружение для непрерывной интеграции и/или развертывания в рамках тестирования программного обеспечения. |
| ПК-6.3 | Владеть: навыками определения и описания тестовых случаев, включая разработку автотестов; разработки автоматических тестовых модулей для программного обеспечения. |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен |
| 3.1. | Знать: |
| 3.1.1. | -критерии оценки качества тестирования, подходящие для программного обеспечения. |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | -разрабатывать тестовые планы для отдельных модулей программного обеспечения; -осуществлять выполнение тестовых планов; проводить анализ полученных результатов тестирования; -настраивать окружение для непрерывной интеграции и/или развертывания в рамках тестирования программного обеспечения. |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | -навыками определения и описания тестовых случаев, включая разработку автотестов; разработки автоматических тестовых модулей для программного обеспечения. |

### 4. Структура и содержание дисциплины

| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Введение. Классификация, краткая характеристика возможностей и применений СхЭВМ. Основные понятия и термины. Простейшие модели и система параметров логических элементов. |
| 1.1. | Место цифровых устройств в современной технике. История развития цифровых устройств. Область применения. Понятия степени интеграции. Развитие БИС/СБИС. Основные направления развития и применения. Современные схемотехнологии в производстве ИС. Отличия схемотехнологий КМОП, ТТЛ и ЭСЛ.Простейшие модели логических элементов. Статические параметры ЛЭ. Быстродействие ЛЭ. Мощность потребления ЛЭ. | Лекции | 6 | 2 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.2 |
| 1.2. | Новейшие схемотехнологии производства ИС с использованием новых материалов.Система параметров КМОП (высоковольтных и низковольтных). Система параметров ТТЛ(Ш). Система параметров ЭСЛ. | Сам. работа | 6 | 2 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.2 |
| Раздел 2. Типы выходных каскадов цифровых элементов. |
| 2.1. | Логический выход. Элементы с тремя состояниями выхода. Выход с открытым коллектором(ОК) и эммитером(ОЭ). Нагрузочная характеристика элементов с ОК. | Лекции | 6 | 2 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.2 |
| 2.2. | Оценка нагрузочной характеристики элементов с ОК. Формирование парафазных выходных сигналов в элементах ЭСЛ. | Сам. работа | 6 | 1 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.2 |
| Раздел 3. Паразитные связи цифровых элементов по цепям питания. |
| 3.1. | Паразитные связи цифровых элементов по цепям питания. Фильтрация питающих напряжений в схемах ЦУ. Зависимость помех по цепям питания от качества электрических соединений. | Лекции | 6 | 2 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.2 |
| 3.2. | Зависимость помех по цепям питания от качества применяемых блокировочных конденсаторов. | Сам. работа | 6 | 2 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.2 |
| Раздел 4. Передача сигналов в цифровых узлах и устройствах. |
| 4.1. | Перекрестные помехи. Искажение сигналов в несогласованных линиях. Линии передачи сигналов. Параллельное согласование волновых сопротивлений. Последовательное согласование волновых сопротивлений. | Лекции | 6 | 2 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.2 |
| 4.2. | Способы параллельного и последовательного согласования волновых сопротивлений. | Сам. работа | 6 | 2 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.2 |
| Раздел 5. Вспомогательные элементы цифровых узлов и устройств. |
| 5.1. | Элементы задержки. Генераторы импульсов. Формирования импульсов по длительности. Элементы индикации. | Лекции | 6 | 2 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.2 |
| 5.2. | Схемы формирования импульсов по длительности. Схемы для управления элементами индикации. | Сам. работа | 6 | 2 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.2 |
| Раздел 6. Типовые ситуации применения цифровых ИС в узлах вычислительной техники. |
| 6.1. | Режим неиспользуемых входов. Режим неиспользуемых элементов Наращивание числа входов. Снижение нагрузок на входах ЛЭ. Согласование входных и выходных сигналов разных схемотехнологий. | Лекции | 6 | 2 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.2 |
| 6.2. | Согласование входных и выходных сигналов разных схемотехнологий. | Сам. работа | 6 | 1 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.2 |
| Раздел 7. Введение в проблематику проектирования ЦУ комбинационного типа.Риски. |
| 7.1. | Введение в проблематику проектирования ЦУ комбинационного типа. Риски. Способы минимизации логических функций. Критерии качества проекта цифровых устройств. | Лекции | 6 | 2 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.2 |
| 7.2. | Способы минимизации логических функций. Критерии качества проекта цифровых устройств. | Сам. работа | 6 | 2 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.2 |
| Раздел 8. Двоичные дешифраторы, приоритетные и двоичные шифраторы. Мультиплексоры и демультиплексоры. УЛМ. |
| 8.1. | Двоичные дешифраторы. Приоритетные и двоичные шифраторы. Указатели старшей единицы. Наращивание разрядности приоритетного шифратора. Мультиплексоры и демультиплексоры. УЛМ. Способы настройки УЛМ. Наращивание размерности мультиплексора. Пирамидальные структуры УЛМ. Теорема Шеннона. | Лекции | 6 | 2 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.2 |
| 8.2. | Способы наращивание разрядности приоритетного шифратора. Теорема Шеннона и ее применение для пирамидальных структур. | Сам. работа | 6 | 2 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.2 |
| Раздел 9. Компараторы, схемы контроля. Регистры и счетчики. |
| 9.1. | Компараторы. Контроль по модулю 2. Схемы свертки. Мажоритарный элемент. Контроль с использованием кода Хемминга.Счетчики с недвоичным кодированием (в коде Грея, в коде 1 из N) | Лекции | 6 | 2 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.2 |
| 9.2. | Схема кодера и декодера для кода Хемминга.Счетчики с недвоичным кодированием (в коде Грея, в коде 1 из N) | Сам. работа | 6 | 3 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.2 |
| Раздел 10. Сумматоры, АЛУ, ускоренный перенос, умножители. |
| 10.1. | Одноразрядный сумматор. Параллельный сумматор с параллельным переносом. Параллельный сумматор с параллельным переносом. Сумматоры групповой структуры. Последовательный сумматор. Накапливающий сумматор. АЛУ, блоки ускоренного переноса. | Лекции | 6 | 2 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.2 |
| 10.2. | Матричные умножители. Схемы ускоренного умножения. | Сам. работа | 6 | 2 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.2 |
| Раздел 11. Синхронизация цифровых устройств. |
| 11.1. | Синхронизация цифровых устройств. Параметры тактовых импульсов. Структура устройств синхронизации. Однофазная синхронизация. Двухфазная синхронизация. Размножение тактовых импульсов. Коррекция расфазирования импульсов. | Лекции | 6 | 2 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.2 |
| 11.2. | Способы коррекции расфазирования импульсов. | Сам. работа | 6 | 4 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.2 |
| Раздел 12. Проектирование устройств на программируемых логических интегральных схемах |
| 12.1. | Лабораторная работа №1: «Проектирование простых устройств на базе ПЛИС ALTERA» | Лабораторные | 6 | 16 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.1 |
| 12.2. | Проектирование простых устройств на базе ПЛИС ALTERA | Сам. работа | 6 | 20 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.1 |
| 12.3. | Лабораторная работа №2: «Проектирование счетчиков на базе ПЛИС ALTERA» | Лабораторные | 6 | 16 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.1 |
| 12.4. | Проектирование счетчиков на базе ПЛИС ALTERA | Сам. работа | 6 | 20 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.1 |
| 12.5. | Лабораторная работа №3: «Проектирование цифровых автоматов на базе ПЛИС ALTERA» | Лабораторные | 6 | 16 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.1 |
| 12.6. | Проектирование цифровых автоматов на базе ПЛИС ALTERA | Сам. работа | 6 | 20 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.1 |
| 12.7. | Лабораторная работа №4: «Проектирование цифровых узлов с шинной организацией на базе ПЛИС ALTERA» | Лабораторные | 6 | 16 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.1 |
| 12.8. | Лабораторная работа №4: «Проектирование цифровых узлов с шинной организацией на базе ПЛИС ALTERA» | Сам. работа | 6 | 20 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.1 |
| Раздел 13. Аттестация |
| 13.1. |  | Экзамен | 6 | 27 | ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |

### 5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценка сформированности компетенции ПК-6: Способен разрабатывать стратегии тестирования и управления процессом тестирования; Задания закрытого типа 1. Выберете правильное утверждение.: a) Компараторы (устройства сравнения) определяют отношения между множеством слов b) Компараторы (устройства сравнения) определяют отношения между двумя словами c) Компараторы (устройства сравнения) не определяют отношения Ответ: b 2. На какие две группы делятся входы мультиплексора? a) Информационные и адресные b) Информационные и входы данных. Ответ: a 3. Какие ошибки можно обнаружить с помощью модифицированного кода Хемминга? a) двойные b) тройные c) одинарные d) ошибки четности Ответ: а 4. В чем состоит универсальность логических модулей (УЛМ) на основе мультиплексоров? a) Для заданного числа аргументов можно настроить УЛМ на любую функцию b) Для бесконечного числа аргументов можно настроить УЛМ на любую функцию Ответ: a 5. Чему равны допустимые статические помехи элемента для уровня U1 и U0 ? a) U-пом = Uвых.0.min–Uвx.0.min и U+пом = Uвых.1.max –Uвx.1.max b) U-пом = Uвых.1.min–Uвx.1.min и U+пом = Uвых.0.max –Uвx.0.max c) U-пом = Uвх.1.min–Uвыx.1.min и U+пом = Uвх.0.max –Uвыx.0.max d) U-пом = Uвых.1.min+Uвx.1.min и U+пом = Uвых.0.max +Uвx.0.max Ответ: a 6. Как на выходе элемента ЭСЛ реализовать функцию ИЛИ и ИЛИ-HE? a) Соединяя инверсные выходы нескольких элементов, получают расширение по ИЛИ, соединяя прямой выход с инверсным, получают операцию И-ИЛИ b) Соединяя прямые выходы нескольких элементов, получают расширение по ИЛИ, соединяя инверсные выходы, получают операцию И-ИЛИ относительно инверсий входных переменных Ответ: b 7. Для чего разработаны сумматоры для параллельных операндов с параллельным переносом? a) Для получения максимального быстродействия b) Для уменьшения числа логических элементов Ответ: a 8. Выберите особенности логических выходов логических элементов: a) Их можно соединять параллельно b) Выходное сопротивление стремятся сделать малым, способным развивать большие токи для перезаряда емкостных нагрузок c) Протекание через оба транзистора коротких импульсов тока при переключениях элемента из одного логического состояния в другое d) Выходные напряжения формируются с участием активных транзисторов, работающих противофазно, что обеспечивает малые выходные сопротивления Ответ: b, c, d 9. Двоичные дешифраторы преобразуют двоичный код в код ”________”. В кодовой комбинации этого кода только одна позиция занята единицей, а все остальные нулевые. a) 3 из N b) 10 из N c) 1 из N Ответ: c 10. Если в конце линии связи подключено сопротивление RH=Z0, то... a) Отношение u/i сохраняется, падающая волна не встречает неоднородности и целиком поглощается нагрузкой b) Отношение u/i сохраниться не может, и должно произойти искажение волны Ответ: a 11. Что влияет на быстродействие ЛЭ? Ёмкости, на перезаряд которых требуются затраты времени a) Скорость перехода ЛЭ из одного состояния в другое b) Использовать более высокочастотные транзисторы и переключение транзисторов производить большими управляющими токами в цепи базы c) Задержки сигналов, как в логических элементах, так и в цепях их межсоединений Ответ: a, b, с 12. Какое сложение и вычитание чисел выполняют сумматоры? a) Арифметическое b) Логическое Ответ: a 13. Статические риски это ... a) длительные изменения сигнала, который должен был бы оставаться неизменным b) кратковременные изменения сигнала, который должен был бы оставаться неизменным Ответ: b 14. Код – это … a) совокупность кодовых комбинаций, используемых для отображения информации b) минимальное кодовое расстояние для любой пары комбинаций, входящих в данный код c) число ошибок в слове (число неверных разрядов) Ответ: a 15. Борьба с перекрестными помехами осуществляется...? a) Размещением между сигнальными линиями экранирующих заземленных проводников b) Применением коаксиальных кабелей, витых пар и др. c) Запретом параллельного расположения близких и длинных сигнальных линий d) Использованием параллельного или последовательного согласования волновых сопротивлений Ответ: a, b, c КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ теоретического характера в целом: • «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и менее 50% заданий; • «отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84% заданий; «удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» – верно выполнено 50% или менее 50% заданий. Задания открытого типа 1. Верно или неверно утверждение: «Задача мажоритарного элемента — произвести "голосование" и передать на выход величину, соответствующую большинству из входных». Ответ: верно 2. Верно или неверно утверждение: «Мультиплексоры осуществляют подключение одного из входных каналов к выходному под управлением управляющего (адресующего) слова». Ответ: верно 3. Таким образом, для ____________ и ТТЛ(Ш) режим неиспользуемых входов — это подсоединение их к константам (логическим единицам или нулям), не изменяющим работу схемы для задействованных входов. Заполните пропуск. Ответ: КМОП 4. При последовательном согласовании на выходе длинной линии действует высокое входное сопротивление элемента приемника, следовательно, коэффициент отражения приблизительно равен: Ответ: единице 5. На выходе длинной линии присутствует короткое замыкания, следовательно, коэффициент отражения приблизительно равен: Ответ: минус единице 6. Верно или неверно утверждение: «Приоритетный шифратор вырабатывает на выходе двоичный номер старшего запроса». Ответ: верно 7 Что является причинами нарушения нормальной работы ЦУ?? Ответ: отказы и сбои 8. Генераторами прямоугольных импульсов служат также типовые микросхемы _________, стабильность частоты которых имеет тот же порядок, что и генераторов на основе логических элементов. Заполните пропуск. Ответ: одновибраторы 9. При параллельном согласовании в конце линии связи включают резистор (иногда называемый терминатором), чтобы сделать сопротивление нагрузки линии равным волновому. Что при этом происходит? Ответ: Полное устранение паразитных колебаний 10. Что происходит в элементе, находящимся в состоянии "отключено" (Z-состоянии)? Ответ: обеспечивается запертое состояние обоих транзисторов выходного каскада 11 Какую операцию выполняют демультиплексоры? Ответ: передают данные из единственного входного канала в один из нескольких выходных каналов 12. Мощность, потребляемая логическим элементом, делится на статическую и _________? Заполните пропуск. Ответ: динамическую 13. Какие типы конденсаторов выбирают для фильтрации напряжений питания между линиями Ucc и "землей"? Ответ: керамические, имеющие малую паразитную индуктивность 14. Для логических элементов ТТЛ уровень логического нуля U0вых на выходе при нормальных условиях работы не более ____. Заполните пропуск. Ответ: 2,4 вольта. 15. Для логических элементов КМОП уровень логической единицы U1вых на выходе при нормальных условиях работы не менее ___*Uп. Заполните пропуск. Ответ: 0,9 16. В статическом режиме базовый логический элемент ТТЛ потребляет _______ энергии, чем элемент КМОП. Заполните пропуск. Ответ: больше 17. Быстродействие логических элементов ТТЛ(Ш) _________ логических элементов ЭСЛ. Заполните пропуск. Ответ: меньше 18. Применение программируемых логических схем _________ скорость разработки цифровых устройств. Заполните пропуск в утверждении. Ответ: увеличивает 19. Заполните пропуск в следующем утверждении. Цифровые устройства, реализованные с применением микропроцессоров, имеют _________ быстродействие, чем устройства, реализованные на ПЛИС. Ответ: меньшее 20. Верно или неверно утверждение: «Минимизация числа переменных необязательна при проектировании цифровых устройств на ПЛИС» Ответ: верно КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ЗАДАНИЙ. «Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан, терминология сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной литературой, ошибок нет. «Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет существенных недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом; владеет основной литературой, суждения правильны. «Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки. Студент владеет программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны. «Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в сущности неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса. Ответ не соответствует вопросу или вовсе не дан.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

Рефераты: Сравнительный анализ цифровых схемотехнологий отечественного и зарубежного производства. Расчет схем с ОК для работы на различную нагрузку. Построение цифровых узлов на логических микросхемах малой и средней степени интеграции. Построение цифровых устройств с использованием ПЛИС. Основные характеристики и особенности применения Verilog, AHDL, VHDL. Обзор средств разработки, программирования и сквозного проектирования цифровых и смешанных устройств на базе ПЛИС и ПАИС. Вопросы к коллоквиуму №1 1. История появления и развития интегральных схем. Степень интеграции. 2. Схемотехнологии КМОП, ТТЛШ, ЭСЛ. Логические уровни. Сравнение быстродействия и энергопотребления. 3. Простейшие модели логических элементов. 4. Статические параметры ЛЭ. Сравнение схемотехнологий ЭСЛ, КМОП и ТТЛШ. 5. Быстородействие ЛЭ. Сравнение схемотехнологий ЭСЛ, КМОП и ТТЛШ. 6. Мощности потребления ЛЭ. Сравнение схемотехнологий ЭСЛ, КМОП и ТТЛШ. 7. Логический выход. ТТЛШ и КМОП. Схема. 8. Выход с тремя состояниями. ТТЛШ и КМОП. Схема. 9. Выход с открытым коллектором(стоком). Монтажная логика. ТТЛШ и КМОП. Схема. 10. Расчет верхнего и нижнего значений сопротивления для схем с ОК или ОС. Схема. 11. Выход с программированием ТС-ОС. Пример схемы. Описание работы. 12. Выход с открытым эмиттером. Эмиттерный дот. Схема и принцип работы. 13. Режимы временно разомкнутых выводов. Pull-up и pull-down резисторы. Схема и принцип работы. 14. Выводы микросхемы с запоминанием последнего значения сигнала. Схема и принцип работы. 15. Режим неиспользуемых входов стандартных ИС. Схемы. 16. Согласование уровней сигналов при сопряжении разнотипных элементов. Схемы и принцип работы. 17. Режим неиспользуемых элементов. Наращивание числа входов. Снижение нагрузок на выходах ЛЭ. 18. Перспективы развития ИС с малой и средней степенью интеграции. Вопросы к коллоквиуму №2 1. Паразитные связи цифровых элементов по цепям питания. Фильтрация питающих напряжений. Схема. 2. Помехи в сигнальных линиях. Перекрестные помехи. Схема. Выражения. 3. Искажения в несогласованных линиях. Схема. Выражения. 4. Параллельное согласование волновых сопротивлений. Схемы. Выражения. 5. Последовательное согласование волновых сопротивлений. Схема. 6. Схемы с одновременным согласованием волновых сопротивлений в начале и конце линии. Схемы. 7. Линии передачи сигналов. Схемы. Выражения. Дифференциальный способ передачи. Использование триггера Шмитта. Простейшие линии передачи. Примеры. 8. Линии связи с гальванической развязкой. Схема. 9. Линии передачи типа "токовая петля". Схема. 10. Элементы задержки. Схема. Временные диаграммы. Выражения. 11. Формирование импульсов по длительности. Схемы. Временные диаграммы. Логические выражения. 12. Генераторы импульсов. . Схема. Временные диаграммы. Выражения. 13. Элементы индикации на светодиодных индикаторах. 7-сегментный индикатор. Схемы с общим анодом и катодом. Расчет резистора. Схемы. 14. Элементы индикации на жидкокристаллических индикаторах. Схема управления. Матрица индикатора. Принцип работы плоских дисплеев. Мультиплексирование и построчный или чрезстрочный способ отображения. Вопросы к коллоквиуму №3 1. Проблематика проектирования ЦУ. Статический и динамический риск. Борьба. Схемы. 2. Проблематика проектирования ЦУ. Этапы проектирования произвольной логики. LUT. Схемы. Выражения. 3. Проблематика проектирования ЦУ. Этапы проектирования произвольной логики. SLC. Схемы. Выражения. 4. Проблематика проектирования ЦУ. Этапы проектирования произвольной логики. PAL и PLA. Схемы. Выражения. 5. Проблематика проектирования ЦУ. Этапы проектирования произвольной логики. УЛМ на мультиплексорах. Схемы. Выражения. 6. Двоичный дешифратор. Расширение входов. Схемы. Выражения. 7. Приоритетные и двоичные шифраторы. Указатели старшей единицы. Схемы. Выражения. 8. Мультиплексор и демультиплексор. Схемы. Выражения. 9. УЛМ на мультиплексоре. Первый способ настройки. Схемы. Выражения. 10. УЛМ на мультиплексоре. Второй способ настройки. Получение сигналов настройки (Фиксация наборов аргументов, разложение по Шеннону, таблица истинности).Схемы. Выражения. 11. Компараторы. Схема. Выражения. 12. Схемы контроля. Мажоритарный элемент. Схемы. Выражения. 13. Схемы контроля. Контроль по модулю 2. Схемы. Выражения. 14. Схемы контроля. Схемы свертки. Передача с контролем по модулю 2.Схемы. Выражения. 15. Схемы контроля. Контроль с помощью кода Хемминга. Основные понятия теории кодирования. Пример. 16. Схемы контроля. Кодер и декодер кода Хемминга. Схемы. Описание. 17. Сумматоры. Одноразрядный сумматор. Схемы. Выражения. 18. Сумматоры. Последовательный сумматор. Схемы. Выражения. 19. Сумматоры. Параллельный сумматор с последовательным переносом. Схемы. Выражения. 20. Сумматоры. Параллельный сумматор с параллельным переносом. Схемы. Выражения. 21. Сумматоры. Сумматор с передачей сигналов переноса по цепочке замкнутых ключей. Схемы. Выражения. 22. Сумматоры. Сумматоры групповой структуры. Схемы. Выражения. 23. Сумматоры. Сумматор с ускоренным переносом. Схемы. Выражения. 24. АЛУ и блоки ускоренного переноса. Схемы. Таблица истинности. Выражения. 25. Матричные умножители. Схемы. Выражения. 26. Множительно-суммирующие блоки. Блок-схемы. Выражения. 27. Схемы ускоренного умножения. Блок-схемы. Выражения. 28. Быстрые сдвигатели. Сдвигатель правляемый кодом 1 из N и двоичным кодом. Блок-схемы.

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация заключается в проведении в конце 6 семестра экзамена по всему изученному курсу при условии выполнения всех лабораторных работ. Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билет входит 2 вопроса. Контрольные вопросы к экзамену по курсу «Схемотехника ЭВМ» 1. Простейшие модели логических элементов. 2. Статические параметры логических элементов. 3. Быстродействие логических элементов. Мощности потребления логических элементов. 4. Типы выходных каскадов цифровых элементов. Логический выход. 5. Типы выходных каскадов цифровых элементов. Элементы с тремя состояниями выхода. 6. Типы выходных каскадов цифровых элементов. Выход с открытым коллектором. 7. Типы выходных каскадов цифровых элементов. Выход с открытым эмиттером. 8. Паразитные связи цифровых элементов по цепям питания. Фильтрация питающих напряжений в схемах ЦУ. 9. Передача сигналов в цифровых узлах и устройствах. Помехи в сигнальных линиях. Сигнальные линии повышенного качества. Перекрестные помехи. 10. Передача сигналов в цифровых узлах и устройствах. Помехи в сигнальных линиях. Искажения сигналов в несогласованных линиях. 11. Передача сигналов в цифровых узлах и устройствах. Помехи в сигнальных линиях. Параллельное согласование волновых сопротивлений. 12. Передача сигналов в цифровых узлах и устройствах. Помехи в сигнальных линиях. Последовательное согласование волновых сопротивлений. 13. Передача сигналов в цифровых узлах и устройствах. Помехи в сигнальных линиях. Линии передачи сигналов. 14. Вспомогательные элементы цифровых узлов и устройств. Элементы задержки. 15. Вспомогательные элементы цифровых узлов и устройств. Формирование импульсов по длительности. 16. Вспомогательные элементы цифровых узлов и устройств. Генераторы импульсов. 17. Вспомогательные элементы цифровых узлов и устройств. Элементы индикации. 18. Типовые ситуации при построении узлов и устройств на стандартных ИС. Режимы неиспользуемых входов. Режимы неиспользуемых элементов. 19. Типовые ситуации при построении узлов и устройств на стандартных ИС. Наращивание числа входов. Снижение нагрузок на выходах логических элементов. 20. Функциональные узлы комбинационного типа. Понятие динамического и статического рисков. Переходные процессы. Синхронные комбинационные схемы. 21. Функциональные узлы комбинационного типа. Этапы проектирования произвольной логики комбинационного типа. Логические блоки табличного типа.(LUTs). 22. Функциональные узлы комбинационного типа. Этапы проектирования произвольной логики комбинационного типа. Логические блоки в виде последовательности матриц И и ИЛИ. (ПЛМ и ПМЛ). 23. Функциональные узлы комбинационного типа. Этапы проектирования произвольной логики комбинационного типа. Универсальные логические блоки на основе мультиплексоров. 24. Функциональные узлы комбинационного типа. Этапы проектирования произвольной логики комбинационного типа. Логические блоки, собираемые из элементов некоторого базиса.(SLC). 25. Функциональные узлы комбинационного типа. Проблематика проектирования ЦУ. Критерии качества. 26. Функциональные узлы комбинационного типа. Двоичные дешифраторы. Схемотехническая реализация дешифраторов. 27. Функциональные узлы комбинационного типа. Приоритетные и двоичные шифраторы. Указатели старшей единицы. 28. Функциональные узлы комбинационного типа. Мультиплексоры и демультиплексоры. 29. Универсальные логические модули на основе мультиплексоров. Первый способ настройки УЛМ.Второй способ настройки УЛМ. 30. Универсальные логические модули на основе мультиплексоров. Пирамидальные структуры УЛМ. Способы поиска сигналов настройки УЛМ. (разложение по Шеннону, из таблицы истинности, фиксацией наборов аргументов). 31. Функциональные узлы комбинационного типа. Компараторы. 32. Функциональные узлы комбинационного типа. Схемы контроля. Мажоритарные элементы. 33. Функциональные узлы комбинационного типа. Схемы контроля. Контроль по модулю 2. 34. Функциональные узлы комбинационного типа. Схемы контроля. Схемы свертки. 35. Функциональные узлы комбинационного типа. Схемы контроля. Контроль с использованием кодов Хемминга. 36. Функциональные узлы комбинационного типа. Схемы контроля. Схема кодера и декодера для кода Хемминга. В приложении.

Приложения

Приложение 1. ФОС СхЭВМ16102021-2.docx Приложение 2. Laboratornaya rabota po skhemotekhnike_4.pdf Приложение 3. Laboratornaya rabota po skhemotekhnike_3.pdf Приложение 4. Laboratornaya rabota po skhemotekhnike_2.pdf Приложение 5. Laboratornaya rabota po skhemotekhnike_1.pdf Приложение 6. Вопросы к коллоквиуму №3 Схемотехника.pdf Приложение 7. Вопросы к коллоквиуму №2 Схемотехника.pdf Приложение 8. Вопросы к коллоквиуму №1 Схемотехника.pdf

### 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

| 6.1. Рекомендуемая литература |
| --- |
| 6.1.1. Основная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л1.1 | Ю.В. Новиков | Введение в цифровую схемотехнику: учебное пособие | ИНТУИТ; Бином, 2007 | biblioclub.ru |
| 6.1.2. Дополнительная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л2.1 | Максфилд К. | Проектирование на ПЛИС. Курс молодого бойца: учебное пособие | ДМК-пресс, 2015 | www.studentlibrary.ru |
| Л2.2 | Миленина Светлана Александровна | Электроника и схемотехника: Учебник и практикум: | Юрайт, 2017 | www.biblio-online.ru |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Название | Эл. адрес |
| Э1 | 1. www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека. |  |
| Э2 | 2. www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. |  |
| Э3 | 3. www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека. |  |
| Э4 | 4. www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека. |  |
| Э5 | 5. www.microinform.ru/ Учебный центр компьютерных технологий «Микроинформ». |  |
| Э6 | 6. www.tests.specialist.ru/ Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н.Э.Баумана. |  |
| Э7 | 7. www.intuit.ru/ Образовательный сайт |  |
| Э8 | 8. www.window.edu.ru/ Библиотека учебной и методической литературы |  |
| Э9 | 9. www.ihtika.lib.ru/ Библиотека учебной и методической литературы |  |
| Э10 | 10. news.rea.ru/portal/Departments.nsf/(Index)/Lib Библиотека Российской экономической академии им. Плеханова. |  |
| Э11 | 11. www.e.lanbook.com Электронная библиотечная система издательства "Лань" |  |
| Э12 | Курс в Мудле Схемотехника ЭВМ | portal.edu.asu.ru |
| 6.3. Перечень программного обеспечения |
|  Open Office – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html  7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt  Acrobat Reader DC – Условия использования по ссылке http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf  Операционная система Microsoft® Win Starter 7 Russian Academic OPEN License No Level Legalization Get Genuine (версия 7). Microsoft WindowsMicrosoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно); Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно); Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses), (бессрочно); 7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt), (бессрочно); AcrobatReader (http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно); ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/), (бессрочно); LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно); Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно); Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024); Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно); Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно); Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно) |
| 6.4. Перечень информационных справочных систем |
| Не используются |

### 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Аудитория | Назначение | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| 001вК | склад экспериментальной мастерской - помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Акустический прибор 01021; виброизмеритель 00032; вольтметр Q1202 Э-500; вольтметр универсальный В7-34А; камера ВФУ -1; компьютер Турбо 86М; масспектрометр МРС -1; осциллограф ЕО -213- 2 ед.; осциллограф С1-91; осциллограф С7-19; программатор С-815; самописец 02060 – 2 ед.; стабилизатор 3218; терц-октавный фильтр 01023; шкаф вытяжной; шумомер 00026; анализатор АС-817; блок 23 Г-51; блок питания "Статрон" – 2 ед.; блок питания Ф 5075; вакуумный агрегат; весы; вольтметр VM -70; вольтметр В7-15; вольтметр В7-16; вольтметр ВУ-15; генератор Г-5-6А; генератор Г4-76А; генератор Г4-79; генератор Г5-48; датчик колебаний КВ -11/01; датчик колебаний КР -45/01; делитель Ф5093; измеритель ИМП -2; измеритель параметров Л2-12; интерферометр ИТ 51-30; источник "Агат" – 3 ед.; источник питания; источник питания 3222; источник питания ЭСВ -4; лабораторная установка для настройки газовых лазеров; лазер ЛГИ -21; М-кальк-р МК-44; М-калькул-р "Электроника"; магазин сопротивления Р4075; магазин сопротивления Р4077; микроскоп МБС -9; модулятор МДЕ; монохроматор СДМС -97; мост переменного тока Р5066; набор цветных стекол; насос вакумный; насос вакуумный ВН-01; осциллограф С1-31; осциллограф С1-67; осциллограф С1-70; осциллограф С1-81; осциллоскоп ЕО -174В – 2 ед.; пентакта L-100; пирометр "Промень"; пистонфон 05001; преобразователь В9-1; прибор УЗДН -2Т; скамья оптическая СО 1м; спектограф ДФС -452; спектограф ИСП -51; стабилизатор 1202; стабилизатор 3217 – 4 ед.; стабилизатор 3218; стабилизатор 3222 – 3 ед.; станок токарный ТВ-4; усилитель мощности ЛВ -103 – 4 ед.; усилитель У5-9; центрифуга ВЛ-15; частотомер Ч3-54А; шкаф металлический; эл.двигатель; электродинамический калибратор 11032 |
| 209К | лаборатория схемотехники и микропроцессорных систем - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических); проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Учебная мебель на 15 посадочных мест; рабочее место преподавателя; доски меловые 1шт. компьютеры: марка Aquarius модель Cel-2533 - 2 единицы; внутрисхемный программатор-отладчик PICkit 3 - 5шт.; компьютер Парус 945 - 13шт.; монитор 15"LG Flatron; монитор 17"Samsung 793 MB; набор PICkit 3; паяльная станция -5шт.; плата оценочная DEO-Nano - 8шт.;системный блок Celeron 2400$/ методические указания по выполнению лабораторных работ: Разработка микропроцессорных систем на базе микроконтроллера PIC16F84; Микроконтроллеры семейства MCS; Методы кодирования и сжатия информации |
| Учебная аудитория | для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик | Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска) |
| Помещение для самостоятельной работы | помещение для самостоятельной работы обучающихся | Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ |

### 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В приложении.